XPERT-2002 GSM Riasztó-,

távfelügyeleti rendszer

Egy olyan rendszerre szeretnénk felhívni a figyelmét, amely kombinálja a meglévő riasztórendszereket a mobil távközlés adta lehetőségekkel. Ezen felül a jelenlegi rendszerek jó része nem alkalmas szöveges (írott) információk továbbítására, ami az ismertetésre kerülő rendszernél alapszolgáltatás.

A tulajdonos közvetlenül értesül az eseményekről, s ott is alkalmazható, ahol jelenleg nincs vezetékes hálózat.

A rendszer lelke egy GSM telefon – a hozzátartozó kiegészítő elektronikával (GSMRi) -, amely kapcsolódva a meglevő riasztórendszerhez vagy egyedi érzékelőkhöz illetve ezek kombinációjával biztosít magasabb szintű védelmet.

- Épület(ek), a GSMRi-vel felszerelve.

- A GSMRi-hez kapcsolt mobil telefon.

- A GSM rendszerű mobil hálózat (bármelyik szolgáltató lehet).

- A tulajdonosnál (vagy mozgó járőrnél) lévő mobil telefon.

- Hagyományos telefon.

- Számítógépes rendszer, ami szintén veheti a jelzéseket.

1. ábra  A rendszer felépítésének főbb elemei

A GSMRi alapvető szolgáltatásai:

- SMS-ben értesíti az eseményről a beállított telefonokat (pl. tulajdonos, távfelügyeleti rendszer, mozgó járőr, stb),

- a szöveg pontosan utalhat az eseményre (pl. „Ablakbetörés. Gödöllő, Rózsa u.9),

- az üzenetben elhelyezi az esemény időpontját,

- felhívja a megadott telefonszámot, s ezután mód van akár belehallgatni a helyszínen zajló eseményekbe,

- minden bemenethez más-más szöveg kapcsolható, egyhez akár 3 is,

- az SMS üzenetek szövegét a tulajdonos definiálhatja,

- a tulajdonos határozza meg a beavatottak körét,

- bekapcsoláskor SMS-ben vagy hívással jelzi az üzemképességet,

- akár többször is elküldi a riasztást, eseményt jelző üzenetet,

- több személy is értesíthető, gyakorlatilag egyidőben,

- visszajelzés adható a riasztást adónak,

- akár távolról is vezérelhetők különböző eszközök (fűtés, világítás, stb),

- eszközök állapota periodikusan, vagy esetileg lekérdezhető,

- a riasztást kezelheti számítógépes rendszer, hálózat is, akár automatikusan is,

- lehetséges, de nem szükséges távfelügyeleti rendszerbe kötni a riasztót,

- olyan rendszer mellé is berakható, annak zavarása nélkül, amely távfelügyeletbe illesztett,

- a GSMRi-hez használt telefonon semmiféle átalakítás nem történik, így az hagyományos (telefon, SMS) célokra is használható,

- az aktiváló/deaktiváló jelszót a tulajdonos, szabadon megváltoztathatja, saját telefonjáról,

- a vezérlés biztonságát a szövegek és a hozzájuk rendelt telefonszámok kombinációja is növeli,

- akkumulátoros táplálással a rendszer biztonsága tovább növelhető.

Akkumulátoros táplálással a rendszer biztonsága tovább növelhető. A jelenlegi rendszerek, jelzők többségéhez, gyakorlatilag átalakítás nélkül illeszthető, s a beszéd igénye esetén sem kell túl nagy változtatásokat eszközölni. Az „előre irány” használatával mód van gyors és valós visszajelzésre, beavatkozásra.

Más jelzőkkel (pl. füstérzékelő) összekapcsolva a házban található egyéb kritikus eszközök állapota is követhető. A rendszer flexibilisen programozható – a felhasználó igényei szerint, de elsősorban a gyártó, telepítő által -, gyakorlatilag bármilyen igény összeállítás megvalósítható 1-től akár 30 bemenetig, s ez utóbbival nagyobb épületek, társasházak igényeit is ki lehet elégíteni.

A riasztást megkaphatja maga a tulajdonos, a távfelügyeleti központ, de akár a mozgó járőr is. Átgondolt érzékelő elemek elhelyezésével csökkenthető a hibás riasztások száma, de a riasztástól a beavatkozásig eltelt idő is.

Mivel nem helyi, hangos riasztást ad – bár ez is megoldható vele illetve nem feltétlenül szükséges a meglévő rendszer ilyen funkcióját kiiktatni -, alkalmas hétvégi házak, üresen álló lakások folyamatos védelmére is.

Használható lakások, üzletek, de akár cégek telephelyének biztonságának emeléséhez.

Nem csak egyirányú felügyelet valósítható meg vele, hanem mód van „távvezérlésre” is, amikor meghatározott telefonszámról küldött SMS-sekkel indíthatunk el különböző dolgokat, vagy kaphatunk információkat a berendezés állapotáról. A telefonszám és a szöveg kombinációja egyedivé, így nehezen hozzáférhetővé teszi a funkciót, illetéktelenek számára.

Igény szerint riasztás vagy bejövő üzenet esetén a berendezés be- vagy kikapcsolhat elektromos fogyasztókat, akusztikus riasztót, vagy pl. magnót az események rögzítésére.

A hívás természetesen történhet normál vezetékes telefon irányába is, sőt az SMS felhasználásával akár e-mail is küldhető az Internetre, így olyan érdekelt is értesíthető, akinek nincs mobil telefonja.

Jelenlegi típusválaszték:

- GSMRi Easy

4 bemenet, nincs kimenet és távvezérlési lehetőség, kis méret

- GSMRi Mini

2 bemenet, 2 kimenet, kis méret

- GSMRi Standard

4 bemenetes alaptípus, 3 kimenet

- GSMRi Extended

8 bemenetes bővített típus, 3 kimenet

- GSMRi Extra

14 bemenet, 3 kimenet

# Opcionális egységek, tartozékok:

- Mikrofon egység (belehallgatáshoz),

- Speciális adat kábel,

- Tápellátás figyelő,

- Programozó szoftver,

- Előre irányhoz tartozó eszközök.

A 14 bemenetes típushoz  igényelhető 6 kimeneti csatlakozás is. Igény szerint – egyedi megállapodás alapján – mód van más ki- és bemenetszámok kialakítására is.

Természetesen a bemenetek száma csak a lehetséges maximum az adott típusnál, nem szükséges azt mindet ki is használni.

A beprogramozott adatok megváltoztatására később is mód van, amit elvégezhet a gyártó, illetve a forgalmazó, de akár egy számítógéppel, maga a tulajdonos, az üzembentartó is. Ez utóbbihoz egy speciális kábelre, a leírásra és a gyártó által mellékelt programra van szükség.

A fontosabb szolgáltatások értelmezése:

Bekapcsolás (Aktiválás)

A telepített GSMRi  a feszültség alá helyezéssel (rejtett kapcsoló) kerül aktív állapotba tulajdonos által  előre meghatározott idő elteltével. Erről tájékoztatást kaphat SMS formátumban , vagy hívás jelzéssel ,ahol a hívó szám alapján azonosítja magát a GSMRi.

Kikapcsolás (Deaktiválás)

Ez a funkció a felesleges riasztás elkerülése érdekében szükséges, (ellenkező esetben behatolásnak érzékeli!) tekintettel arra hogy a rendszer azonnal küldi az SMS-t minden érzékelőjéről. Egyebekben azonos az előzőekkel.

Ezen holt idő alatt kell a  rejtett kulccsal hatástalanítani a rendszert. A továbbiakban a GSM telefon levehető a rendszerről és eredeti feladatára használható.

Jelszó (password)

Mindkét funkció password-del érhető el, amelyet a tulajdonos határoz meg, vagy a későbbiekben módosíthat. A módosításra csak a saját készülékéről van lehetőség!

A password ismeretéről a tulajdonos dönt, kivel osztja meg, aminek beállítását  a gyártó, telepítő vagy a tulajdonos végezheti el.  A biztonságot az adott telefonszám (SIM kártya) szám  és a password együtt alkotja.

Minden további szöveg tartalom és hozzárendelés megváltoztatható.

## Ellenőrzési folyamat

Ezzel a funkcióval válik kétirányúvá a kommunikáció. SMS-ek segítségével a tulajdonos bárhonnan információkat kérhet a riasztóberendezéstől. Ezek az SMS-ek eltárolhatók a tulajdonos (kezelő) telefonkészülékében is, így nem történik tévesztés, elgépelés.

## Rendszer állapot

Üzemképesség ellenőrzésre terjed ki, amely előre meghatározott időtartamonként automatikusan küldi az SMS-t (pld AKTÍV), vagy saját készülékről küldött SMS-re történő válasszal.

## Bemenetek állapota

A GSMRi bemeneti pontjainak felsorolásával, érzékelő aktív-passzív állapotáról.

Módja az előzővel azonos. A célszerű módozatot a telepítési konfiguráció alapján célszerű meghatározni!

### Tápellátás

Amennyiben ilyen opcióval van ellátva a hálózati feszültség hiánya, illetve az akkumulátor 10.5V alá történő csökkenése esetén küld SMS-t.

Behallgatási funkció

Amennyiben ilyen opcióval van ellátva a kijelölt érzékelő aktív állapota ideje alatt lehetséges. Ezzel lehetőség nyílik a védett helységekben zajló események megfigyelésére is.

A GSMRi EASY  típusnál ez  alapszolgáltatás, s a többi típushoz opcióként igényelhető.

2. ábra   A működés menete

A jelzés menete:

- Jelzés a riasztótól vagy egyéb érzékelőtől a GSMRi-2002 felé.

- SMS küldése a GSMRi-hez kapcsolt mobiltelefonon keresztül.

- SMS továbbítása a hálózat irányába.

- SMS kiküldése a címzett (pl. tulajdonos) mobil telefonjára.

- Válasz SMS vagy vezérlés küldése a címzettől.

- A felügyeleti központ értesítése (szükség esetén).

- Válasz SMS továbbítása a GSMRi-hez kapcsolt mobil telefonhoz.

- A válasz küldése a GSMRi-hez.

- A nyugtázó jel vagy más beavatkozás végrehajtása.

Néhány fontosabb előnye a rendszer használatának:

- Standard elemekből áll, amelyek másra is felhasználhatók

- A rádiós rendszer fenntartását a szolgáltató végzi

- Rugalmasan bővíthető

- Gyakorlatilag korlátlan kapacitású

- A fenntartási költség a riasztó tulajdonosát terheli elsősorban

- Pre-paid (Domino, Praktikum) használata esetén mindösszesen 4-5000 forintos éves költség

- Nem szükséges feltétlenül rendszerbe kötni, a tulajdonos döntésén, igényén múlik a dolog

- Nagyon nehezen, s drága eszközökkel zavarható

- Nehéz a kiiktatása

- Könnyen kialakítható teljes távfelügyeleti rendszer is

A meglévő rendszerelemek felhasználásával könnyen kialakítható egy olyan távfelügyeleti rendszer, amivel egymástól igen messze, állandó emberi felügyelet nélküli objektumok folyamatos figyelése, ellenőrzése, kétirányú módon is.

Lehetséges alkalmazási területek:

- Nyaralók, hétvégi házak védelme

Ahol nem érdemes, vagy nem lehet vezetékes telefont bevezetni, külön, vagy a meglévő riasztó eszközök mellett. A hosszú időre őrizetlenül hagyott nyaralóknál az állapot, helyzet lekérdezése megtakaríthat egy hosszabb utat is.

- Autók

Nemcsak riasztási célokra, de az vezérlés lehetőségét kihasználva akár kényelmi szolgáltatásokhoz (pl. fűtés beindítása).

- Üzlet / Telephely

A vállalkozásoknál is hasznos, ha a tulajdonos, vagy felügyelettel megbízott pontos képpel rendelkezik a telephely „integritásáról”, és riasztást kap pl. ha leáll a hűtőberendezés.

- Lakás

Otthoni értékeinket biztonságát is növelhetjük a GSMRi használatával.

- Mérésadat gyűjtés

Az eszköz jól használható automatikus, vagy félautomatikus mérési rendszerekben a viszonylag kis mennyiségű mérési adatnak a központba való juttatására olyan esetekben, amikor csak a rádiós megoldás jöhet szóba. A berendezés automatikusan is küldheti az eredményeket, vagy vett SMS „parancs” hatására is elküldheti azokat. S ezzel együtt a felügyelet nélküli állomás riasztása is megoldható.

- Eszközök távfelügyelete

Ital automaták, nagy értékű fénymásolók, stb. Ellenőrzése is megoldható, viszonylag alacsony költséggel, ráadásul nincs plusz költség, ha másik helységbe kerül a berendezés. A felhasználó beavatkozása nélkül jelezheti, ha karbantartásra van igény vagy valami elfogyott, pótlandó.

Bármelyik Magyarországi vagy külföldi GSM szolgáltató hálózatán üzemeltethető a rendszer, s mivel hagyományos készülékeket használ, nem szükséges külön engedély hozzá. A jelenleg a rendszerhez illeszthető telefontípusokról érdeklődjön a gyártónál, vagy bármelyik forgalmazónál.

-   x   -   x   -   x   -

A berendezést forgalmazza: 		…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

Várjuk további kérdéseit az alábbi címen is:

Internet : http://vnet.hu/wolf/index.htm

E-mail: wolf@vnet.hu

# Text boxes

1

2

3

4

5

6

1

9

2

8

3

7

4

5

6