Kezelési útmutató a

KFFM tip. Képcsô FûtôFeszültség Mérô elôtéthez

Ismeretes, hogy a széleskörûen elterjedt digitális kézimûszerek váltakozó feszültség mérôként színuszos jelre vannak kalibrálva. A szines TV képcsövek állapotára jellemzô fûtôfeszültség értékét a színuszostól eltérô alaktényezôje miatt csak nagy hibával jelzik.

A KFFM tip. mérôelôtét használatával minden 10 Mohmos bemeneti osztóval rendelkezô digitális multiméter alkalmassá tehetô a TV képcsô fûtôfeszültség effektív értékének mérésére (Pl.: M-3001, MM 2002, stb.).

Fôbb mûszaki adatok : 	- a bemenetre adható legnagyobb feszültség :	10 Veff

- a mérési hiba az 5-7.5 V-os tartományban :	1.5 % max.

Használata :	1. Csatlakoztassa a multiméter bemenetére az elôtétet.

2. Állítsa a multimétert DC 2 V-os méréshatárba.

3. Az elôtét hosszabb, sodrott vezetékével csatlakozzon a TV képcsô fûtés kivezetéseire. A mûszer ekkor a fûtôfeszültség értékének egy tizedét jelzi, tehát a jelzett értéket tízzel szorozva kapjuk a tényleges értéket.

Pl. .635 kijelzés esetén a tényleges mért érték : 6.35 V

A használat módja ->

| <- A hiba görbe |  |
| --- | --- |