Használati utasitás az InXPERT

mûholdevõ kiegészitéshez

A kiegészitéssel lehetõség nyilik arra. hogy a VIDEOTON ....................... tipusú kombinált mûholdvevõ alkalmassá váljon a 22 kHz-es fejátkapcsolók illetve ezáltal 2 sávos fejek kezelésére, a felhasználó számára gyakorlatilag észrevétlenül, a megszokott infrás távirányitón keresztül, a korábbi funkciók változatlanul hagyásával.

A kiegészités segitségével az általunk kivánt tetszõleges programhelyhez tartósan hozzárendelhetünk 22 kHz-es kapcsolójelet, amit a mûholdvevõ fej felé fog kiküldeni a berendezés, minden egyes alkalommal, mikor a csatornahely (programhely), akármilyen módon kiválasztásra kerül a távirányitón keresztül. A TV-n rendelkezésre álló 49 programhely bármelyikére felprogramozhatjuk, illetve törölhetjük a kapcsoló jelet, s igy nem kell változtatnuk a korábban megszokott kiosztáson.

A kiegészités és a szükséges új fej, valamint esetlegesen nagyobb antenna segitségével foghatóvá válik sok más mûsor mellett az azonos mûholdról sugárzott MTV-2 és Duna Televizió is. A kiegészités, éppen a kényelmi szolgáltatásai miatt csak a távirányitóval kezelhetõ, s amennyiben pl. a TV elõlapján található billentyûkrõl történik a csatornák váltása, azt a beépitett elektronika nem fogja érzékelni, s igy nem fog kapcsolójelet rendelni egyetlen csatornához sem.

Figyelmeztetés ! A beszerelést csak szakembernek szabad elvégeznie, a mellékelt utasitásoknak megfelelõen. A nem szakszerû beszerelésbõl és használatból eredõ mindennemû kár a felhasználót terheli.

1. Felprogramozás és törlés

A program felprogramozásának menete teljes egészében megegyezik a TV eredeti használati utasitásában szereplõ eljárásnak, avval a kiegészitéssel, hogy amennyiben szeretnénk, hogy az adott programhelyen legyen 22 kHz-es kapcsolójel, akkor a "C RCL" gomb megnyomása után, még mielõtt elkezdenénk a konkrét keresést, nyomjuk meg a hangszóró némitó ("MUTE") gombot. Ebben az esetben a berendezés ki fogja küldeni a fej átváltásához szükséges 22 kHz-es jelet - s ezt a változást a TV képernyõjén is látni fogjuk. Ha ezek utan kikerestük a csatornát, a 4 másodperces idõkorlátokat betartjuk, s az "M" (Memória) gombbal eltároljuk a programhely adatait, a kiegészités is eltárolja magában, hogy az adott számú programhely választása esetén szükséges a kapcsolójel küldése.

Tehát a programozás lépései :

C RCL->	MUTE->	Csatorna beállitása->	MEMORY	->	Programhely

Hasonló módon lehet megszüntetni a csatornahelyhez tartozó kapcsolójelet, csak ilyenkor már MUTE nélkül kell a folyamatot végig csinálni :

C RCL->			Csatorna beállitása->	MEMORY	->	Programhely

A beállitásokat a kiegészités megõrzi hálózati kimaradás vagy akár a készülék szállitása esetén is, minimálisan 10 évig (!). Bár bármelyik programhelyhez felprogramozhatunk kapcsoló jelet, de praktikus okokból és az eddigi tapasztalatok alapján célszerû az 1-9-es programhelyeket használni ilyen célra.

Amennyiben bármilyen bizonytalanság merül fel a programozással kapcsolatban, célszerû ezeket a beállitásokat a szerviz szakemberével elvégeztetni.

2. Használat

A használat során Önnek nem kell mást tennie, mint a már megszokott módon kapcsolni, váltani az egyes csatornákat. Ha olyan programhelyhez ér, vagy választ ki közvetlenül, amihez szükséges a 22 kHz kiadása, akkor azt a mikroprocesszor vezérelte kiegészités automatikusan ki fogja küldeni a mûholdvevõ fej felé.

A programhely kiválastása történhet a "+/P+" illetve a "-/P-" gombokkal (léptetés), vagy a programhely számának közvetlen beütésével is ("1-" és a számbillentyûk). A korrekt és megbizható mûködéshez, vagyis ahhoz, hogy a TV és a kiegészités szinkronban mûködjön, ügyelni kell arra, hogy a távirányitó gombjait ne nyomogassuk túl gyorsan, mivel ilyenkor elõfordulhat, hogy a televizió 2 csatornát ugrik, mig a kiegészités csak egyet, vagy forditva.

Normál ütemben - ami nem feltétlenül jelent lassút is -, kiadott parancsok esetén garantált a jó mûködés, s ezzel sok bosszúságot is megspórolhatunk magunknak.

Az eszköz egyéb szempontból is észrevétlen a felhasználó számára, mivel AV váltás, vagy  kontrast állitás esetén sem kapcsolgatja ki/be (tévesen) a kapcsolójelet.

3. Hibaelháritás

Mivel e kiegészités fixen, a TV készülékébe beszer	elve található, karbantartást nem igényel, s esetleges meghibásodás esetén csak szakszervizben javitható. Az alábbi hibák esetén azonban a leirtak szerint, s csakis aszerint (!) a felhasználó is megpróbálhatja elháritani a hibát :

1.	Nem reagál a TV a távirányitó jeleire.

Ellenõrizze, hogy jó-e az elem. Próbálja meg a készülékét a hálózati kapcsolóval, vagy a hálózati csatlakozó kihúzásával ki/be kapcsolni.

2.	Léptetés során nem látszódik a kapcsolójelel beállitott csatorna.

Válasszuk ki közvetlenül számmal a csatornát, vagy egy hozzá közeli egy számjegyes csatornát, s onnan, lassabb ütemben lépkedjünk. Ha ezek után sincs kivánt eredmény, s biztosak vagyunk abban, hogy van adás a kivánt csatornán, próbáljuk meg ismét felprogramozni a csatornához a kapcsoló jelet.

3.	Egy korábban beprogramozott programhelyen nincs meg a kapcsolójel.

Ha semmilyen módon sem sikerül a csatornahelyet beállitani, próbáljuk meg újból beprogramozni a programhelyet, mivel elõfordulhat, hogy valaki - akár véletlenül is - törölte a korábbi felprogramozást.

Ha a fentieken kivüli gondot tapasztal, vagy nem sikerül igy sem elháritania a hibát, forduljon a beszerelést végzõhöz illetve szakszervizhez.

Gyártja:

EXPERT Vállalkozási Iroda - Gödöllõ